## Slide 1
ACME 电子商务 MSS月度安全报告
客户：ACME 电子商务
报告周期：2025-11-01 ~ 2025-11-30
密级：内部
生成时间：2025-12-10

## Slide 2
安全态势总览
高危事件增加，暴力破解告警上升11%，需警惕横向移动威胁
告警总数: 12,414 | 高危告警: 62 | 安全事件: 5 | 高危事件: 2 平均响应时间: 2.8小时 | 误报率: 16%
本期安全状况需重点关注，高危事件数量较上期增加且存在勒索软件攻击风险。暴力破解攻击持续上升，暴露服务被利用事件频发。MSS团队响应效率符合SLA要求（平均2.8小时），但需加强暴露面管理和访问控制策略优化。
关键发现
1. 暴力破解告警环比上升11%，主要针对SSH服务，建议加强访问控制 2. 云配置错误告警激增25%，暴露关键服务安全风险 3. 高危漏洞修复率待提升，2个严重漏洞仍处于修复中 4. 误报率达16%，建议优化SSH暴力破解检测规则

## Slide 3
告警趋势分析
周度趋势
告警类别分布
类别分析
暴力破解（2546次）和云配置错误（1574次）占据告警总量41%，主要源于SSH服务暴露和对象存储配置缺陷。钓鱼攻击虽环比下降14%，但仍需警惕O365账户安全。云配置问题显著增加，反映基础设施安全规范执行不足。
环比分析
告警总量较上月下降23%，但高风险类别呈现分化：暴力破解+11%、云配置错误+25%，显示攻击者转向基础设施攻击。钓鱼攻击减少反映安全意识培训初见成效，但暴露服务攻击面扩大需紧急处理。

## Slide 4
重点安全事件
事件概览
本期记录5起安全事件（2起高危），平均响应2.8小时。4起事件涉及暴露服务被利用，1起勒索软件前置攻击成功拦截。事件处置效率符合SLA要求，但暴露服务攻击占比过高需警惕。
事件列表
事件洞察
攻击者持续利用暴露的SSH/RDP服务进行横向移动，3起事件涉及未授权访问。80%事件与暴露服务相关，显示网络资产测绘和访问控制存在明显短板。建议立即执行暴露面清理并强化堡垒机使用规范。
事件ID | 事件标题 | 级别 | MTTR(分钟) | 状态
INC-20251101-001 | 云侧AccessKey泄露风险处置 | medium | 90 | closed
INC-20251101-002 | 生产环境对外暴露服务被扫描利用 | medium | 179 | closed
INC-20251101-003 | 生产环境对外暴露服务被扫描利用 | medium | 190 | monitoring
INC-20251101-004 | 疑似勒索前置横向移动 | high | 94 | closed
INC-20251101-005 | 可疑账号异常登录与提权 | high | 274 | closed

## Slide 5
漏洞与暴露面分析
漏洞统计
严重: 4 | 高危: 15 | 中危: 20 | 低危: 92
漏洞概况
本期发现漏洞共121个，高危漏洞占比12.4%，其中2个关键漏洞已修复。整体风险可控但需关注未完成的ActiveMQ RCE修复任务。
暴露面统计
对外IP: 12 | 新增暴露: 3
重点漏洞
漏洞分析
CVE-2023-46604（ActiveMQ RCE）当前处于修复中，建议优先处理该高危漏洞。XZ Utils后门风险已修复，但需持续监控同类组件。
当前17台服务器开放SSH服务，1台RDP暴露存在横向移动风险。建议立即限制非必要服务的公网访问并启用网络分段。
CVE编号 | 漏洞名称 | 严重程度 | 影响资产 | 修复状态
CVE-2024-3094 | XZ Utils 后门风险 | critical | 2 | patched
CVE-2023-46604 | ActiveMQ RCE | high | 2 | in_progress
CVE-2024-6387 | OpenSSH regreSSHion | high | 1 | patched

## Slide 6
云安全态势
云账号
7个
云风险列表
风险分析
云环境存在7处安全组0.0.0/0暴露（风险上升），2个对象存储公开访问未整改。IAM权限风险下降但仍有1个高权限账号未启用MFA。整体需重点加固网络层防护和数据访问控制。
云安全建议
1. 【紧急】收敛安全组0.0.0.0/0规则，仅开放必要端口给指定IP段 2. 【高优】检查对象存储ACL策略，禁用非必要公共读权限 3. 【重要】为所有高权限账号强制启用MFA并审计权限有效性
风险类型 | 数量 | 趋势
0.安全组0.0.0/0暴露 | 7 | up
对象存储公开访问 | 2 | flat
未启用MFA的高权限账号 | 1 | down

## Slide 7
整改建议与行动计划
P0 紧急（7天内）
1. 【7日内】修复ActiveMQ RCE漏洞（CVE-2023-46604），由运维团队完成补丁验证部署 2. 【48小时内】封禁所有非业务必需的公网暴露端口，由网络团队执行 3. 【即刻】启用所有云账号的MFA并禁用长期凭证，由安全团队监督 4. 【24小时内】加固SSH服务访问控制，实施IP白名单策略
P1 重要（30天内）
1. 【30日内】完成中危漏洞修复，重点处理OpenSSH相关风险 2. 【15日内】建立云安全组基线配置标准并实施自动化审计 3. 【20日内】将EDR覆盖率从91%提升至98%，覆盖剩余办公终端 4. 【10日内】制定云存储访问控制策略并开展全员培训
战略建议
1. 建立云配置自动化合规检查体系，应对持续增加的云账户暴露面风险 2. 投资建设云原生安全能力，重点强化容器镜像扫描和无服务器架构防护 3. 构建威胁情报驱动的主动防御体系，应对告警量持续增长的趋势

## Slide 8
附录与说明
数据范围
本报告数据来源于MSS安全运营平台，覆盖报告周期内的所有监控告警、安全事件、漏洞扫描和云安全检查数据。告警口径为去重后的规则触发次数；WAF与EDR重复告警已在聚合时合并。
资产覆盖
监控资产组: 2个 | 云账号: 7个 | 日志源: 38个
SLA说明
重大事件7x24响应；普通告警工作日响应。
术语说明
MTTR（平均修复时间）：指从安全事件被检测到到完成修复的平均时间。 MTTD（平均检测时间）：指从攻击发生到被安全系统检测到的平均时间。 误报率：指安全系统触发的告警中，实际为误报的比例。 CVE（通用漏洞披露）：是公开披露的漏洞的唯一标识符，用于跟踪和管理安全漏洞。 SLA（服务等级协议）：是服务提供商和客户之间的协议，定义了服务响应时间和质量标准。
如有问题，请联系MSS运营团队